SPRIEVODNÁ   TECHNICKÁ  SPRÁVA

___________________________________________________________________________

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby	EXTERIEROVÁ EKOUČEBŇA

Investor  :      	Základná  Škola Makov

Miesto  stavby  :                      k.ú.  Makov , C KN   267/1

Spracoval:	ARST, s.r.o. , 023 57 Podvysoká 129

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA , PROJEKTANTOV  PROFESIÍ

Projektant -   		ARST  s.r.o., 023 57 Podvysoká  129

Ing. Jurga Marián,  autorizovaný stavebný inžinier

Vypracoval-   		Tomáš Byrtus

Statika – 		Ing. Pavol Maslík, autorizovaný stavebný inžinier

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU, VÝSTAVBU A  JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Investor – Základná škola Makov sa rozhodla realizovať  výstavbu  Exteriérovej Ekoučebne v areáli  Základnej školy Makov.

Učebňa bude situovaná  na volnej ploche - pri telocvični a dielňach/školskom klube . Čiastočné zatienenie dielní nebude v rozpore s ich užívaním /školský klub bude presťahovaný/.

Učebňa v exteriéri bude slúžiť na  výučbu  enviromentálnych /aj ostatných/ v exteriéri za priaznivých klimatických podmienok.

Samotná učebňa je prízemná drevostavba – skelet  z drevených profilov , založený na základových pätkách, zastrešený pultovou strechou, krytina plechová, podlaha z betónových záhradných platní. Dažďová voda bude odvedená do vsaku na vlastnom pozemku /resp. zachytená v akumulačnej nádrži a použitá v záhrade – areáli školy/.

- Zastavaná plocha 		 87,50m2

- Obstavaný priestor		529,35m3

Dispozičné a prevádzkové riešenie stavby je navrhnuté tak, aby  čo najviac  zohľadňovalo   klimatické  podmienky miesta stavby , tak aby sa čo najviac využilo slnečné žiarenie  a denné svetlo.

Na uskutočňovanie stavby sú navrhnuté vhodné stavebné výrobky. Pri uskutočňovaní stavby vzniknú odpady  ako sú stavebná suť, výkopová zemina, plech, odpadové drevo ,  s ktorými sa bude nakladať v zmysle  zákona o odpadoch. Vzniknutý odpad sa na stavenisku  bude ukladať separovane a potom sa zo staveniska odvezie na riadenú skládku odpadov.

Zo samotnej prevádzky  v zásade nebudú vznikať  odpady.

Stavba je navrhnutá tak , aby neohrozovala zdravie ľudí  a aby bolo zabezpečené zdravé vnútorné prostredie .

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Ako východiskové podklady boli použitá kópia z katastrálnej mapy  od investora,  smerné  zameranie – obhliadka  stavebného pozemku, , rokovania s investorom.

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

EXTERIEROVÁ EKOUČEBŇA – novostavba

-  spevnené plochy

PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Prevádzkovateľom  i užívateľom bude  investor .

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY  STAVBY  NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Stavba nie je vecne a časovo viazaná .

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE  A UKONČENIE STAVBY

Celková doba výstavby  - cca  do 2 mesiacov

zahájenie stavby     :    06   2020

ukončenie stavby    :   08   2020

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA

Vzhľadom na charakter stavby  sa so skúšobnou prevádzkou neuvažuje .

PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Podľa priloženého rozpočtu nákladov stavby .

02/2020                                                                                            Ing. Marián Jurga